除砂橇装设备装置租赁及技术服务

由于油砂监测项目需要，需要除砂橇装设备装置一套进行出砂监测试验，同时测试出砂监测性能，并提供相应的实验监测、测试及服务。

所提供设备需满足以下条件：

最大处理量：	150m3/h

最大压力: 1050 kPaG

最高温度： 90℃。

旋流除砂器试验的除砂率指标：10微米去除率达到90%以上。

一、所提供除砂实验装置示意图如下：

进料泵改装如图一所示，原油经三通通过两根管道，一根回流回原油桶，另一根进旋流器，流量通过阀门V1和阀门V2控制。通过回流管线以及溢流管线液体回流冲刷对流已达到搅拌目的。气液混合气注入气体，根据现场条件选用二氧化碳气瓶，通过调节阀控制气液比1:1。

二、所提供除砂实验装置试验参数

| 试验用除砂旋流器 |
| --- |
| 旋流器型号 | CP1 |
| 处理量 | 正常流量150m3/h |
| 安装旋流管数量 | 大于30 支陶瓷管 |
| 分离效率 | 大于80微米 100%， 50-80微米 95%， 5-50微米 80% |
| 除沙能力 | 0~500Kg/d |
| 进口压力 | 700kPa |
| 压降 | <4bar |
| 设计压力 | 1050kPa |
| 设计温度 | 90℃ |
| 材质 | 壳体：碳钢；衬里：陶瓷 96% ALUMINA CERAMIC |
| 设计使用年限 | 大于20年 |
| WHPB-T-4109:集砂排砂罐 |
| 进水量（m3/h） | 2m3/h |
| 除沙能力 | 0-500kg每天 |
| 进口压力 | AMT |
| 材质 | CS |
| 橇装重量 | 1.4t |
| 撬块尺寸 | 1.5x1.2x2.0 |
| 设计使用年限 | 20 |

三、 橇装设备清单描述

WHPB-HC-4101:水源井除砂旋流器 和WHPB-HC-2010A/B:稠油除砂旋流器

| 序号 | 数量 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 台 | 除砂旋流器，包括： 除砂旋流器为独立支撑，垂直方向设计，耳式支腿，螺栓，螺母，垫片等；容器按设计标准GB150执行；设备主要结构材料为不锈钢，每台设备配备LISFEY 铝基陶瓷旋流管37 支，并附带密封圈。除砂旋流管支撑板材料不锈钢。 |
| 2 | 1 | 台 | 集砂罐，包括： 设备主要结构材料为碳钢，内涂防腐材料；外涂油漆满足海上生产环境要求，容器为独立支撑，垂直方向设计，配备有吊耳，螺丝/螺母，垫圈，支架和铭牌。 |
| 3 | 1 | 套 | 阀门 |
| 4 | 1 | 套 | 为满足生产所要求的全套仪表，包括就地压力表和远程压力变送器，橇内电缆及接线箱 |
| 5 | 1 | 套 | 完整的管线系统 |
| 6 | 1 | 套 | 特殊工具，用于水力旋流管安装、密封圈安装。 |
| 7 | 1 | 套 | 开车及调试用备件：水力旋流管“O”型圈8只，及法兰垫片 |
| 8 | 1 | 套 | 吊装用设备，如吊耳等 |
| 9 | 1 | 套 | 工厂提供的标准文件，包括数据表，流程图，总图，操作手册等；一套DNV认证书、锅检所压力容器认证资料等 |

四、实验内容

1. 砂粒度分析：投入不同浓度砂粒度，进行10-500um的除砂器试验，并且进出口进行除砂监测，监测砂粒度。

2. 不同流量试验：进行10-200m3/h 除砂率试验，试验期限15天以上，对比不同流量下单管的除砂效率，并进行检测

3. 不同压力测试：提供0-3Mpa下同流量不同压力的测试，测试出砂监测性能，并出具报告。

五、技术规范

所提供服务的设备徐满足：海上油田要求和有关标准、规范，对投标的方案进行详细的描述，设计标准以最终业主要求为准。

旋流除砂器橇需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。提供（COOOSO）认可的船级社（CCS）对旋流除砂器橇设备整体进行检验并获得检验证书。

方案设计依据：中华人民共和国国务院令第549号《特种设备安全监察条例》、TSG021-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》。

六、服务期限及地点

根据实验需要提前10天双方沟通服务地点及时间，在指定时间前2天所需设备必须到达实验地点，实验前必须调试好设备的状态，保证按照工期顺利完成服务内容。

服务期限：2个月内完成所有实验。